JK3000/4000系列通讯格式(N,8,1，9600)，MODBUS

16进制数据格式（高位在前+低位）(CRC多项式A001)，仪器地址01

寄存器地址：

| 参数类别 | 地址（16进制） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试值 | 0000-0040 | 最多64个 |  |

读基本数据格式

地址+命令+开始地址+数据长度+CRC

01  03  00 00  00 40    ** **（CRC）（读64个长度举例）

仪器回：01 03 40 +（64组数据高位在前+低位）+CRC

回的数据是16位有符号数，数据地址00开始,转成十进制时有1位小数点

读基本温度单位格式：

读单位：01 03  02 58  00 02  44 60,

起始地址是600  0x258

回：

01 03 04 00 05 00 00 ea 32(摄氏)，

01 03 04 00 04 00 00 bb f2（华氏）

公式：y=x*1.8+32.0(y华氏，x摄氏)

上位机写：

1、

第1个字节		地址

第2个字节		功能码 10

第3 , 4个字节	起始地址

第5 , 6个字节	数据组数

第7个字节		字节个数

第8 , 9个字节	第1组数据

第10, 11个字节	第2组数据

第12, 13个字节	第3组数据

第14, 15个字节	CRC验证码

2、实时采集握手命令：01  11  c0  2c